## 2019飞度杯超级大奖赛技术规则

2019飞度杯超级大奖赛技术规则 
目录
 1. 赛事组织者天津优速赛车运动有限公司
2.参赛车辆注册规定
3.安全装备
4.车辆限制
5.基础改装组技术规则（含CVT组与女子组）

6.超级改装组技术规则

7.量产统一规格组规则

8.超级耐力赛规则 
 
2019飞度超级杯大奖赛技术规则
 （汽车组） 
1.  赛事组织者《飞度杯大奖赛组委会》将按下述技术规则进比赛，并对下述技术规则拥有最终解释权。

2.  参赛车辆注册规定  
2.1 本赛事只接受本田牌飞度轿车参赛，对于型号年份不限
2.2 组委会赛事开始后的任何时间对任何赛车基于性能表现都有升降组的权利

3.安全装备 
3.1. 飞度大奖赛所有参赛车辆必须使用至少四点式安全带、FIA 认证赛车座椅。必须有暴露在外的前后拖车钩（带），必须自带有效的车载灭火器或灭火系统；参赛车手必须配备连身赛车服，头盔（车手装备安全认证最低级别为 8856-2000）。
3.2. 超级改装组必须强制配备HANS颈部保护系统，拆除原车SRS安全气囊。

4.车辆限制  
4.1 车身：前风挡玻璃不能更改，后风挡玻璃、车窗玻璃（驾驶侧车窗如果使用非原厂玻璃必须加装安全防护网）、左右后视镜前后大灯、前雨刮可作更改，但必须保留其正常功能。 
4.2 轮胎参照赛事轮胎规定，超级改装组开放干/湿地全热熔轮胎仅可使用指定倍耐力轮胎，量产统一规格组限定倍耐力统一花纹轮胎，耐力赛限定倍耐力轮胎开放全热熔轮胎。
4.3超级改装组限制15寸轮毂。 
4.4 车辆外观: 车身需按照当站规则在车?按照规定位置贴好赛车号码、前后车窗风挡贴和车辆号码，两侧后车窗必或门框上部须贴驾驶该赛车的赛员国籍、姓名及血型。

5.基础改装组技术规则（含CVT以及女子组） 
5.1 发动机缸体及内部不允许任何形式的改装 
5.2 车重（包括车?及装备）不得低于 1050kg，比赛结束后称重。 
5.3 参赛车辆禁使用替换式行车电脑（ECU）。
5.4参赛车辆需使用原厂速箱体且禁止使用序列式变速箱，离合器、飞轮可以改装。

5.5 轮胎参照赛事轮胎规定，超级改装组开放干/湿地全热熔轮胎仅可使用指定倍耐力轮胎，量产统一规格组限定倍耐力统一花纹轮胎，耐力赛限定倍耐力轮胎开放全热熔轮胎。

5.6保留原有燃油喷射系统，喷油器流量不限但不可改变喷油器数量，空气滤清器可以更换。 
5.7可更换水箱、水管、节温器。
5.8 可加装液体冷却系统。 
5.9 刹车卡钳、刹车片、刹车碟可以更换，可以加装刹车吹风系统。 
5.10悬挂系统，减震器和塔顶可以更换，不得改变原车塔顶固定位置，弹簧、防倾杆不限，其它不可更改。下摆臂位移不得超过半径 10mm。 
5.11必须安装防滚架（鄂尔多斯站对此无硬性要求）
5.12禁止使用主副驾驶前侧非原厂车门。 
5.13安全带按必须经过检查及认证，必须安装至少四点式安全带及赛车座椅。
 5.14禁止移植非飞度发动机的赛车参赛
 5.15原车车架长度、宽度、高度不得改变
 5.16 对于非GK5的飞度车型（GE8、GD3）允许在重量基础上减重50KG
 5.17对于CVT变速箱的车型，允许在重量基础上减重50KG

6.超级改装组技术规则 
6.1允许使用替换式车电脑。 
6.2 参赛车辆可以使序列式变速箱和直齿变速箱。 
6.3 参赛车辆可以使用热熔轮胎，轮胎规格统一倍耐力。 
6.4 可以改变喷射系统，喷油嘴流量不限，可改变喷油器数量，空气滤清器可以更换。 
6.5 可更换水箱、水管、节温器。 
6.6 刹车卡钳、刹车片、刹车碟可以更换，可加装刹车吹风系统。 
6.7 悬挂几何可以变更，减震器和塔顶可以更换，弹簧、防倾杆不限。 
6.8 车重限制，（包括车手及装备）最低950KG 
6.9必须安装防滚架 
6.10 排位赛、决赛结束后车检组会将前三名参赛车辆的车重张贴于公告栏。 
6.11 安全带按（2014 年国内汽车比赛量产车型安全改装规则）第六条标准。

6.12 带进气增压系统发动机的车型，强制加重50KG。 
6.13 外观改装无限制。不得使用电控等操控形式的主动空气动力学装置。
6.14 开放非原厂替换纤维车门，但防滚架必须为不可拆卸式并满足中国汽联的有关规定。
 
 6.15禁止移植非飞度发动机的赛车参赛
 6.16 原车车架长度、宽度、高度不得改变
 6.17悬挂系统，减震器和塔顶可以更换，；可以改变原车塔顶固定位置，弹簧、防倾杆不限。
 
7.量产统一规格组规则

7.1必须使用原厂进气。

7.2必须使用原厂ECU。

7.3必须使用原厂刹车卡钳，刹车皮赛会指定统一品牌。刹车片、刹车碟可以更换，可加装刹车吹风系统。

7.4必须安装防滚架。

7.5 车重（包括车?及装备）不得低于 1050kg，比赛结束后称重。

7.6轮胎参照赛事轮胎规定，超级改装组开放干/湿地全热熔轮胎仅可使用指定倍耐力轮胎，量产统一规格组限定倍耐力统一花纹轮胎，耐力赛限定倍耐力轮胎开放全热熔轮胎。

7.7必须使用原厂排气。

8.超级耐力赛

8.1轮胎使用倍耐力品牌。

8.2必须使用原厂排气。

本规程最终解释权归天津优速赛车运动有限公司《飞度杯组委会》，我方针对赛事开展情况有权对规则进行修改。